Наименование продукта: Ким Бонд Декор

Минеральная декоративная штукатурка Ким Бонд Декор Ш, Б.

Производитель

ООО «Кимтек»

Украина, 02121, м. Киев-121, ул. Армянская, 29

т/факс 228-47-26. E-mail: kimbond@kimtek.com.ua

Описание продукта:

Ким Бонд Декор разработан для создания декоративной водостойкой отделки строительных конструкций при наружных и внутренних работах.

Основное использование:

Ким Бонд Декор сухой штукатурный минеральный состав для создания декоративной водостойкой штукатурки. В зависимости от вида и структуры штукатурки Ким Бонд Декор  подразделяется на серии: Ш – равномерно шероховатая и Б – бороздчатая.

Состав и материалы:

Сухой минеральный штукатурный состав.

Ограничения:

Не применяйте Ким Бонд Декор при ожидаемой температуре ниже 4оС  в течение 24 часов или если ожидается дождь. Для успешного применения Ким Бонд Декор необходима соответствующая подготовка поверхности. Перед началом работы над объектом, для уточнения методики подготовки поверхности и нанесения, особенно при нанесении на основу, ранее подвергавшуюся обработке обращайтесь в технический отдел ООО «Кимтек».

Меры безопасности:

Ким Бонд Декор не токсичен и не горюч. Ваша кожа может оказаться чувствительной к цементу. Мы рекомендуем использовать резиновые перчатки. Избегайте попадания в глаза и продолжительного контакта с кожей. Если контакт произошел, немедленно промойте водой. Если возникло раздражение обращайтесь к врачу. Вреден при попадании в желудок. Храните продукт в недоступном для детей месте.

Цвет:

Белый.

Упаковка:

Ким Бонд Декор однокомпонентный материал, упакованный в 25 кг. мешки либо пластиковые контейнеры.

Расход:

Ким Бонд Декор серии  Ш 15 : 2,0 – 2,2 кг/м2 ; Ш 20 : 2,2 – 2,4 кг/м2 ; Ш 25 : 2,4 – 2,8 кг/м2 ; Ш 30 : 2,8 – 3,2 кг/м2; серии Б 20 : 2,3 – 2,6 кг/м2 ; Б 25 : 2,6 – 3,0 кг/м2; Б 30 : 2,8 – 3,2 кг/м2.

Хранение и транспортировка:

При хранении на паллетах в сухом прохладном месте имеет срок годности 6 месяцев со дня изготовления.

Подготовка поверхности:

Подходящими основаниями для нанесения являются бетон, гипсокартон, прочные известково-цементные и полимерцементные штукатурки и шпаклевки. Основания, которые могут иметь повышенную влажность должны быть морозоустойчивыми.

Удалите с поверхности все рыхлые частицы, масла или жиры, цементное молоко, грязь, выступившую соль и другие материалы препятствующие адгезии материала. Используйте пескоструйный аппарат или водоструйный под высоким давлением. Поверхность, подвергающаяся покрытию, должна быть неповрежденной, твердой , чистой и сухой.

Впитывающие поверхности необходимо обработать пропитывающим составом Ким Бонд Адмикс.

Смешивание и нанесение:

На 100 весовых частей сухого порошка постепенно добавляем 25 литров воды непрерывно смешивая миксером 5- 10 минут до гомогенного состояния. Оставьте смесь для «созревания» на 10 минут, затем кратковременно перемешайте миксером смесь еще раз и применяйте по назначению в течении 90 минут. Не допускайте добавления в готовый раствор никаких компонентов и воды. Приготовленный состав наносится на поверхность после высыхания грунтовки с помощью гладилок из нержавеющей стали а структурирование поверхности с помощью гладилки из ПВХ. Нанесение состава производится непрерывно достаточным числом обученных работников с использованием штукатурки из одной партии во избежании холодных стыков. Нанесенный материал должен быть защищен от прямого попадания дождя, от мороза и сильного ветра до полного высыхания.

Затвердевание:

Затвердевает на воздухе за 48 часов.

Уход:

Не требуется.